1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| A.T.: 1. 1 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 20.07 | Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ-2135.1 | 100,00% |

Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή στο όριο οδού, επί εδάφους γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 2,00 m και οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22,50 |

| A.T.: 1.2 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 22.15.01 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ-2226 | 100,00% |

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 56,00 |

| A.T.: 1.3 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 20.10 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ-2162 | 100,00% |

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,50 |

| A.T.: 1.4 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 10.07.01 | Μεταφορές προϊόντων εκσκαφής με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ-1136 | 100,00% |

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 0,35 |

| A.T.: 1.5 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 10.01.02 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ-1104 | 100,00% |

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,65 |

2. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

| A.T.: 2.1 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 32.01.06 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3215 | 100,00% |

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 101,00 |

| A.T.: 2.2 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 32.25.05 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3223.Α.7 | 100,00% |

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ. δώμα κλπ.) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22,50 |

| A.T.: 2.3 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 32.02.02 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3212 | 100,00% |

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 73,00 |

| A.T.: 2.4 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 32.25.01 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3223.Α.3 | 100,00% |

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα C10/12, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ. δώμα κλπ.) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 16,80 |

| A.T.: 2.5 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 38.20.02 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ-3873 | 100,00% |

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

| Ονομ. διάμετρος (mm) | Πεδίο εφαρμογής | Ονομ. διατομή (mm2) | Ονομ. μάζα/ μέτρο (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ράβδοι | Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα | Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και ματα |  |  |
|  | B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C |  |  |
| 5,0 |  | ( |  | ( |  | 19,6 | 0,154 |
| 5,5 |  | ( |  | ( |  | 23,8 | 0,187 |
| 6,0 | ( | ( | ( | ( | ( | 28,3 | 0,222 |
| 6,5 |  | ( |  | ( |  | 33,2 | 0,260 |
| 7,0 |  | ( |  | ( |  | 38,5 | 0,302 |
| 7,5 |  | ( |  | ( |  | 44,2 | 0,347 |
| 8,0 | ( | ( | ( | ( | ( | 50,3 | 0,395 |
| 10,0 | ( |  | ( |  | ( | 78,5 | 0,617 |
| 12,0 | ( |  | ( |  | ( | 113 | 0,888 |
| 14,0 | ( |  | ( |  | ( | 154 | 1,21 |
| 16,0 | ( |  | ( |  | ( | 201 | 1,58 |
| 18,0 | ( |  |  |  |  | 254 | 2,00 |
| 20,0 | ( |  |  |  |  | 314 | 2,47 |
| 22,0 | ( |  |  |  |  | 380 | 2,98 |
| 25,0 | ( |  |  |  |  | 491 | 3,85 |
| 28,0 | ( |  |  |  |  | 616 | 4,83 |
| 32,0 | ( |  |  |  |  | 804 | 6,31 |
| 40,0 | ( |  |  |  |  | 1257 | 9,86 |

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,07 |

| A.T.: 2.6 |  |
| --- | --- |
| ΟΙΚ 38.03 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3816 | 100,00% |

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,70 |

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| A.T.: ΗΜ 1 |  |
| --- | --- |
| ΑΤΗΕ Σ1.9376.2 | Προβολέας LED 720W με γωνία διάχυσης 60ο |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |

Προβολέας (ασύμμετρος) τύπου LED 720 Watt με γωνία διάχυσης 60ο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα τύπου LED επί κορυφής ιστού σε ύψος 14m.

Πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Η απόδοση του προβολέα πρέπει να είναι 93.600 lm (+/-5%).

Ο βαθμός προστασίας IP για την προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης πρέπει να είναι IP67 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού  (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του προβολέα από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως 277V AC. Η θεωρητική  ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 720 Watts (+/-5%). Ο συντελεστής άεργου ισχύος πρέπει να  είναι >0.90. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Το CRI πρέπει να είναι >70. Το CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι >5.000Κ. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30ο C έως +60ο C (κατά IEC 60598). Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι IK10 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).

Το σώμα του προβολέα να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου. Ο προβολέας πρέπει να έχει 6 φωτιστικές οπτικές μονάδες. Η κάθε φωτιστική μονάδα πρέπει να φέρει 40 έως 60 LEDs μέσης ισχύος, τοποθετημένα  πάνω σε ειδική ψήκτρα από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό. Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) πρέπει να φέρουν ειδικές πρισματικές πολυκαρβουνικές προσθήκες υψηλής διαφάνειας για την απόλυτη διάχυση του φωτός.

Το πίσω μέρος του προβολέα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμένη ψήκτρα.

Ο προβολέας πρέπει να φέρει ειδικές ανοξείδωτες βάσεις στήριξης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά την τοποθέτηση αυτού η περιστροφή του σε οριζόντιο άξονα δίνοντας τη δυνατότητα της ορθής κλίσης τοποθέτησης με τρόπο ασφαλή και σταθερό. Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το εξωτερικό κάλυμμα των προβολέων πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου.

Ο προβολέας πρέπει να είναι βάσει των ενδεικτικών διαστάσεων: L523 x W487 x H360 mm (+/-5%) και  να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.

Επίσης να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (κατά IEC / ΕΝ 62321).

Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους οποίους χρησιμοποιεί ο προβολέας, πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Ο προβολέας πρέπει να φέρει σήμανση CE.

O προβολέας καθώς επίσης και το τροφοδοτικό αυτού πρέπει να συμμορφώνονται με όλα  τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ: EN 60598-2-5, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60529, EN 62262.

Βασική προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού αποτελεί ότι  θα πρέπει να αποδεικνύεται η συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103) για τους προβολείς καθώς επίσης και ηυποχρέωση απόδειξης της εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλους ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 538/22/02/2017 “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης” βάση της οποίας “το  πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την διάθεση ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016 το δικαίωμα συμμετοχής των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς  όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια προβολέα (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη

- η συναρμολόγηση του προβολέα στην βάση προβολέων επί της κορυφής του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης προβολέα  τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Έλεγχοι δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγγύηση καλής λειτουργίας για δέκα (10) έτη.

| (1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ |
|  | (Αριθμητικώς): | 1.480,00 |

| A.T.: ΗΜ 2 |  |
| --- | --- |
| ΑΤΗΕ Σ2. 9376.2 | Προβολέας LED 720W με γωνία διάχυσης 30ο |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |

Προβολέας (ασύμμετρος) τύπου LED 720 Watt με γωνία διάχυσης 30ο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα τύπου LED επί κορυφής ιστού σε ύψος 14m.

Πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Η απόδοση του προβολέα πρέπει να είναι 93.600 lm (+/-5%).

Ο βαθμός προστασίας IP για την προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης πρέπει να είναι IP67 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού  (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του προβολέα από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως 277V AC. Η θεωρητική  ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 720 Watts (+/-5%). Ο συντελεστής άεργου ισχύος πρέπει να  είναι >0.90. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Το CRI πρέπει να είναι >70. Το CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι >5.000Κ. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30ο C έως +60ο C (κατά IEC 60598). Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι IK10 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).

Το σώμα του προβολέα να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου. Ο προβολέας πρέπει να έχει 6 φωτιστικές οπτικές μονάδες. Η κάθε φωτιστική μονάδα πρέπει να φέρει 40 έως 60 LEDs μέσης ισχύος, τοποθετημένα  πάνω σε ειδική ψήκτρα από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό. Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) πρέπει να φέρουν ειδικές πρισματικές πολυκαρβουνικές προσθήκες υψηλής διαφάνειας για την απόλυτη διάχυση του φωτός.

Το πίσω μέρος του προβολέα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμένη ψήκτρα.

Ο προβολέας πρέπει να φέρει ειδικές ανοξείδωτες βάσεις στήριξης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά την τοποθέτηση αυτού η περιστροφή του σε οριζόντιο άξονα δίνοντας τη δυνατότητα της ορθής κλίσης τοποθέτησης με τρόπο ασφαλή και σταθερό. Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το εξωτερικό κάλυμμα των προβολέων πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου.

Ο προβολέας πρέπει να είναι βάσει των ενδεικτικών διαστάσεων: L523 x W487 x H360 mm (+/-5%) και  να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.

Επίσης να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (κατά IEC / ΕΝ 62321).

Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους οποίους χρησιμοποιεί ο προβολέας, πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Ο προβολέας πρέπει να φέρει σήμανση CE.

O προβολέας καθώς επίσης και το τροφοδοτικό αυτού πρέπει να συμμορφώνονται με όλα  τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ: EN 60598-2-5, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60529, EN 62262.

Βασική προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού αποτελεί ότι  θα πρέπει να αποδεικνύεται η συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103) για τους προβολείς καθώς επίσης και ηυποχρέωση απόδειξης της εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλους ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 538/22/02/2017 “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης” βάση της οποίας “το  πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την διάθεση ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016 το δικαίωμα συμμετοχής των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς  όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια προβολέα (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη

- η συναρμολόγηση του προβολέα στην βάση προβολέων επί της κορυφής του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης προβολέα  τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Έλεγχοι δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγγύηση καλής λειτουργίας για δέκα (10) έτη.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα:

| (1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ |
|  | (Αριθμητικώς): | 1.480,00 |

| A.T.: ΗΜ 3 |  |
| --- | --- |
| ΗΛΜ Ν.60.10.01.04 | Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού κωνικής οκταγωνικής διατομής από έλασμα πάχους τουλάχιστον 5 mm, μήκους 14 m, χωρίς προκατασκευασμένη βάση. |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
|  | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού κωνικής οκταγωνικής- διατομής από έλασμα πάχους 5mm και ύψους 14 μέτρων (±2%), δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ιστού σχήματος διατομής κανονικού οκταγώνου, κατασκευασμένου από χαλυβδοελάσματα όχι μικρότερα των 5m για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να εκτελεσθούν με επιμέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση). Ο κορμός του ιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα έδρασης διαστάσεων 500x500mm, πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 12mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 200x100mm. Η πλάκα έδρασης θα πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή διαμέτρου 100mm για την διέλευση του υπογείου καλωδίου και του αγωγού γειώσεως καθώς και τέσσερεις (4) οπές σχήματος οβάλ κατάλληλων διαστάσεων για την στερέωση των αγκυρίων. Ο ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερα αγκύρια τοποθετημένα σε διάταξη 350x350mm, συνολικού μήκους 1000mm και διατομής 1ins, εκ των οποίων τα τελευταία 20cm τουλάχιστον θα καταλήγουν σε σπείρωμα Μ27, καλά επεξεργασμένο. Τα τέσσερα αγκύρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3mm σε διάταξη σχήματος τετραγώνου στο άνω και κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί περίπου στο μέσο τους για να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα διαστάσεων 300x100mm από λαμαρίνα πάχους 5mm. Η θυρίδα στην κλειστή της θέση δεν θα πρέπει να εξέχει από τον κορμό, θα κλείνει με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί και θα παρέχει στεγανότητα Ι54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ΙΚ10 έναντι μηχανικής κρούσης. Το ακροκιβώτιο θα είναι άθραυστο και προστασίας IP43 έναντι στερεών και υγρών. Ο ιστός και τα εξαρτήματά (βραχίονες, βάση προβολέων, ήλοι αγκύρωσης, βάση αγκύρωσης κ.α.) του θα προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και το έντονα διαβρωτικό παραθαλάσσιο περιβάλλον, με επεξεργασία γαλβάνισματος εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων :EN ISO 1461. Επιπλέον πριν την εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός και τρόχισμα των τυχόν οξείων ακμών του. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1ins με ροδέλα επαρκούς διατομής για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω με ροδέλα σε κάθε θέση. Το άνω περικόχλιο θα είναι τυφλό. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Επιπλέον απαιτείται η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. Η έδραση του ιστού θα γίνει σε βάση από σκυρόδεμα C25/30 που θα διαμορφωθεί επί τόπου του έργου, διαστάσεων 1,80 x 1,80 x 1,20m. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της βάσης αγκύρωσης από γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με δώδεκα περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού. Ο ιστός φέρει σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002. |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ |
|  | (Αριθμητικώς): 1.000,00 |
| A.T.: ΗΜ 4 |  |
| ΗΛΜ Ν.60.10.01.05 | Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού κωνικής δωδεκαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους τουλάχιστον 5 mm, μήκους 14 m, με σκάλα ιστού, με προστατευτικά στεφάνια και εξέδρα εργασίας, χωρίς προκατασκευασμένη βάση. |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
|  | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού πολυγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 5mm τουλάχιστον, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ιστού σχήματος διατομής κωνικής δωδεκαγωνικής, κατασκευασμένου από χαλυβδοελάσματα όχι μικρότερα των 5m για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να εκτελεσθούν με επιμέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση). Ο κορμός του ιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα έδρασης διαστάσεων 600x600mm, πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με δώδεκα (12) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 12mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 200x100mm. Η πλάκα έδρασης θα πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή διαμέτρου 100mm για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και οκτώ (8) οπές σχήματος οβάλ, κατάλληλων διαστάσεων για τη στερέωση των αγκυρίων. Ο ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως γαλβανισμένη εν θερμώ που θα αποτελείται οκτώ αγκύρια σε διάταξη 500/250/500mm, συνολικού μήκους 1000mm και διατομής 1ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα M27 μήκους 20cm τουλάχιστον, καλά επεξεργασμένο. Τα οκτώ αγκύρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3mm σε σχήμα τετραγώνου στο άνω και κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί περίπου στο μέσο τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1000mm από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα διαστάσεων 300x160mm από λαμαρίνα πάχους 5mm. Η θυρίδα στην κλειστή της θέση δεν θα πρέπει να εξέχει από τον κορμό, θα κλείνει με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί και θα παρέχει στεγανότητα Ι54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ΙΚ10 έναντι μηχανικής κρούσης. Το ακροκιβώτιο θα είναι άθραυστο και προστασίας IP43 έναντι στερεών και υγρών. Ο ιστός και τα εξαρτήματά του (βραχίονες, βάση προβολέων, ήλοι αγκύρωσης, βάση αγκύρωσης, σκάλα, προστατευτικά στεφάνια, εξέδρα εργασίας κ.α.) θα προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και το έντονα διαβρωτικό παραθαλάσσιο περιβάλλον, με επεξεργασία γαλβάνισματος εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων :EN ISO 1461. Επιπλέον πριν την εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός και τρόχισμα των τυχόν οξείων ακμών του. Στους οκτώ ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1ins με ροδέλα επαρκούς διατομής για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω με ροδέλα σε κάθε θέση. Το άνω περικόχλιο θα είναι τυφλό. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Επιπλέον απαιτείται η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. Η έδραση του ιστού θα γίνει σε βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 που θα διαμορφωθεί επί τόπου του έργου, διαστάσεων 2,10 x 2,10 x 1,20m τουλάχιστον. Ο ιστός θα φέρει σκάλα με έντεκα (11) προστατευτικά στεφάνια από χαλύβδινη λάμα διαστάσεων 40x4 τουλάχιστον, που θα τοποθετηθεί μετά τα πρώτα 3 m του ιστού από την επιφάνεια του εδάφους, τα οποία θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένα. Στο άνω άκρο του ιστού θα τοποθετηθεί εξέδρα επίσκεψης και συντήρησης ενδεικτικών διαστάσεων 1200χ800χ1100mm από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο. Στο δάπεδο θα φέρει ανοιγόμενο καπάκι για την είσοδο/έξοδο του τεχνίτη καθώς και ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού με την σκάλα, τα προστατευτικά στεφάνια και την εξέδρα επίσκεψης – συντήρησης, ο κλωβός αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους, το φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με εικοσιτέσσερα περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ |
|  | (Αριθμητικώς): 3.300,00 |

| A.T.: ΗΜ 5 |  |
| --- | --- |
| ΑΤΗΕ Ν.9331.1.4 | Βάση προβολέων 3 θέσεων για τοποθέτηση προβολέων ισχύος 720 W τύπου LED, μήκους 1,80m |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |

Ευθύγραμμη μεταλλική βάση, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας ευθύγραμμης βάσης προβολέων τριών (3) θέσεων, στερεωμένη επί κορυφής ιστού σε ύψος 14m. Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από  συνεχή σιδηρογωνία 60x6mm και θα έχει συνολικό  μήκος σε οριζόντια προβολή 1800mm. Η στερέωση στην κορυφή του ιστού γίνεται με ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη), συναρμολογούμενη με μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης διαμέτρου. Ολόκληρη η βάση και η χοάνη μετά την πλήρη κατασκευή και τις συγκολλήσεις, θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως με βάσει διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 1461. Τα σημεία ηλεκτροσυγκολλήσεως της βάσης στη χοάνη θα έχουν υποστεί επιμελή κατεργασία προ του γαλβανίσματος.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως της βάσης στο ιστό.  Βάση προβολέων 3 θέσεων οριζόντιας προβολής 1,80m. Η βάση προβολέων φέρει πιστοποίηση CE.

| (1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |
|  | (Αριθμητικώς): | 152,02 |

| A.T.: ΗΜ 6 |  |
| --- | --- |
| ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.02.02 | Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους 14,0 m. |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 100 | 100,00% |

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

· η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών

· η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.

· η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

· η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του πεζοδρομίου, και η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος πεζοδρομίου.

· η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής μόνωσή τους.

· Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

| (1 Τεμ ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |
|  | (Αριθμητικώς): | 95,00 |

| A.T.: ΗΜ7 |  |
| --- | --- |
| ΗΛΜ 62.10.03.01 | Αφαίρεση Φ/Σ από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιουδήποτε τύπου, από τον βραχίονα εγκατεστημένου ιστού, η οποία περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μόνωσή τους, ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ

- Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο, κλπ.)

- Την μεταφορά και παράδοσή του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 27,50 |

| A.T.: ΗΜ8 |  |
| --- | --- |
| ΗΛΜ Ν.62.10.04.01 | Αφαίρεση βάσης προβολέων από τοποθετημένο ιστό χωρίς τα φωτιστικά |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βάσης προβολέων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων από ιστό φωτισμού, η οποία περιλαμβάνει:

- Την αφαίρεση της βάσης προβολέων από τον ιστό

- Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,00 |

| A.T.: ΗΜ 9 |  |
| --- | --- |
| ΑΤΗΕ 8774.3.2 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 |
| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

| (1 Τεμ ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,49 |

| Αλεξανδρούπολη, 12/8/2020 |
| --- |
| Η Συντάξασα Ευφροσύνη Καλοπανά Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ έργων, εγκαταστάσεων & αδειών μεταφορών Γιοβανάκης Θεόδωρος Ηλεκτρολόγος μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ α.α ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |